Программа стажировки для электрика по порядку обучения №2464

Пояснительная записка

В соответствии с разделом III Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 стажировка по охране труда на рабочем месте (далее – стажировка на рабочем месте) в ___________ проводится в целях приобретения работниками практических навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в процессе трудовой деятельности. К стажировке на рабочем месте допускаются работники, успешно прошедшие в установленном порядке инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны труда.

Перечень профессий и должностей работников, которым необходимо пройти стажировку на рабочем месте, устанавливается работодателем____________ с учетом мнения профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (при наличии). Обязательному включению в указанный перечень подлежат наименования профессий и должностей работников, выполняющих работы повышенной опасности.

Стажировка на рабочем месте осуществляется по программе стажировки на рабочем месте или в соответствии с иным локальным нормативным актом работодателя, включающим в себя отработку практических навыков выполнения работ с использованием знаний и умений, полученных в рамках обучения требованиям по охране труда.

Программа стажировки на рабочем месте утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзного органа ___________.

Стажировка на рабочем месте проводится под руководством работников ___________, назначенных ответственными за организацию и проведение стажировки на рабочем месте локальным нормативным актом работодателя ___________ и прошедших обучение по охране труда в установленном порядке. Количество работников ___________, закрепленных за работником, ответственным за организацию и проведение стажировки на рабочем месте, устанавливается работодателем ___________ с учетом требований нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

Требования к порядку проведения стажировки на рабочем месте, к работникам, ответственным за организацию и проведение стажировки на рабочем месте, а также к продолжительности и месту проведения стажировки на рабочем месте устанавливаются локальными нормативными актами работодателя ___________ с учетом мнения профсоюзного органа ___________. При этом продолжительность стажировки на рабочем месте должна составлять не менее __ смен.

Введение

В соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником у электрика следующая характеристика работ:

- выполнение отдельных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации;

- монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры;

- очистка и продувка сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей;

- чистка контактов и контактных поверхностей;

- разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В;

- прокладка установочных проводов и кабелей;

- обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью до 50 кВт;

- выполнение простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования;

- подключение и отключение электрооборудования и выполнение простейших измерений;

- -работа пневмо- и электроинструментом;

- выполнение такелажных работ с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола;

- проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей.

Программа проведения стажировки

| № п/п | Наименование раздела | Время проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа о назначении ответственного руководителя (специалиста) за проведение стажировки. | До начала проведения |
| 2. | Пешеходное движение по подразделению. Места хранения инструментов, приспособлений, используемого материала. Опасные и вредные факторы на рабочем месте, влияние на организм, способы защиты. Плакаты и знаки безопасности используемые в работе. | 2 смены |
| 3. | Изучение нормативной, технической и эксплуатационной документации: | 7 смен |
| 3.1. | В объеме, необходимом для выполнения работ по обслуживанию электроустановок, требования: 1. "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н. 2. "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6. 3. Правил устройства электроустановок. 4. "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках", утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261. 5. "Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями", утвержденных приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н. 6. "Правил по охране труда при работе на высоте", утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н. | 2 смены |
| 3.2. | Устройство и назначение измерительных приборов, инструмента и оборудования для проведения работ по обслуживанию электроустановок, правила их технической эксплуатации. Инструкции (Руководства) по эксплуатации оборудования и инструмента заводов-изготовителей (организаций-производителей). | 2 смены |
| 3.3. | Требования охраны труда при работе на высоте. Требования охраны труда при обслуживании электроустановок. Опасные зоны проведения работ. | 3 смены |
| 4. | Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях. Место нахождения средств пожаротушения. Место нахождения аптечки первой помощи. Место аварийного отключения оборудования от электросети. | 2 смены |
| 5. | Порядок проведения разовых работ. Система наряд-допусков. Порядок безопасного выполнения опасных технологических операций (теоретическая подготовка). | 2 смены |
| 6. | Приобретение необходимых практических навыков в выполнении основных производственных операций, безопасные методы и приемы их выполнения: 1. Выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. 2. Подготовка рабочего места к началу рабочего дня. 3. Проверка состояния рабочего места, средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения, аптечки первой помощи, контрольно-измерительных приборов, оборудования и инструмента, приспособлений, соответствия их требованиям безопасности. 4. Подготовка электроустановок к пуску. 5. Поддержание нормальных условий работы электроустановок. 6. Выявление и устранение повреждений в двигателях, генераторах, коммутационных устройствах, аккумуляторах. 7. Выполнение работ по текущему ремонту электроустановок: разборка, замена деталей, выпрямительных мостов, сборка, регулировка и проверка работы двигателей и генераторов. 8. Работа с контрольно-измерительными приборами. 9. Работа с инструментом и приспособлениями, 10. Уборка рабочего места по окончании работы. | 6 смен |
| 7. | Оценка результатов прохождения стажировки. Запись результатов прохождения стажировки. | После окончания стажировки |
| ИТОГО: | 19 смен |